## Slide 1: Troubleshooting
RA1900, II2, Low Power

## Slide 2: Troubleshooting
UL LNA Alarm
Causa:
El LNA (Low Noise Amplifier) de UL ha fallado y dispara la alarma
Soluciones:
El UL LNA debe ser reemplazado

## Slide 3: Troubleshooting
DL PA Alarm
Causas:
Falla del modulo PA (Power Amplifier) de DL.
Potencia reflejada elevada (VSWR) entre PA y Duplexer.
Temperatura del PA.
Soluciones:
Verificar la temperatura del RU.
Verificar la conexión entre PA y Duplexer.
Reiniciar el RU.
Reemplazar el PA.

## Slide 4: Troubleshooting
DL Output Power Overload Alarm
Causa:
Si la potencia de DL es 3dB superior a la potencia maxima de la RU, pero menor a 38dBm y esta situacion se mantiene durante 1 minuto, se genera alarma de DL Output Power Overload, y el RF Switch pasa a OFF (apagado por software).
DL Output PWR > 33dBm < 38dBm  > 1m 
 DL OutPwr Overload  RF Switch OFF
Solución:
Es necesario “encender” el RF Switch via OMC u OMT.

## Slide 5: Troubleshooting
DL PA Shutdown Alarm
Causa:
Si la potencia de salida de DL es superior a +38dBm, el PA se apagará automaticamente.
Solución:
Bajo esta condición, es necesario realizar un “Hard Reset”. Se debe apagar y encender el equipo manualmente, quitando y re-estableciendo la alimentación DC.

## Slide 6: Troubleshooting
Downlink Input Overload Alarm
Causas:
La potencia de entrada de DL es mayor o cercana al umbral “DL Input Overload Threshold”;
El umbral “DL Input Overload Threshold” no ha sido configurado correctamente y es muy cercano al estado actual.
Soluciones:
Aumentar el valor del umbral (al menos 3dBm por encima de la potencia de trabajo);
Si el umbral es correcto, verificar la potencia de salida de la BTS y la interconexión.

## Slide 7: Troubleshooting
Downlink Input Power Low Alarm
Causas:
La potencia de entrada de DL es mas baja o cercana al umbral “DL Input Power Low Threshold”;
El umbral “DL Input Power Low Alarm threshold” no ha sido configurado correctamente y es muy cercano al estado actual.
Soluciones:
Disminuir el valor del umbral (al menos 3dBm por debajo de la potencia de trabajo);

## Slide 8: Troubleshooting
Master/Slave Unit Link Alarm
Causas:
Una falla en la comunicación “lógica” entre la unidad Master (MU) y la unidad Remota (RU) dispara esta alarma.
Solutions:
Verificar los Site IDs configurados en las RUs. Deben ser congruentes con la configuración de la MU.
La cantidad de remotos (Slave Units) declarados en el MU debe ser verificada. Los RU que no estén fisicamente conectados deben ser eliminados.
Los modulos FSK y FOU deben ser verificados y reemplazados de ser necesario.

## Slide 9: Troubleshooting
Optical RX Alarm
Causas:
Una falla en el link óptico.
Unidad óptica remota dañada.
Unidad óptico local dañada.
Soluciones:
Si la señal de salida óptica es correcta, se debe verificar la FO, jumper y/o pigtail.
Verificar si la potencia de salida óptica del lado remoto es correcta.
Si lo anterior está verificado, el modulo óptico local debe ser reemplazado.

## Slide 10: Troubleshooting
Optical TX Alarm
Causas:
La potencia óptica de TX es baja o nula, debido a una falla del modulo óptico.
Soluciones:
Reemplazar el modulo.

## Slide 11: Troubleshooting
Polling Fail
Causas:
El elemento no respondió durante el último polling programado.
Soluciones:
Realizar un query manual y evaluar la situación.

## Slide 12: Troubleshooting
Disconnect Net Alarm
Causas:
El elemento no respondió ninguna consulta en las últimas 24hs.
Soluciones:
Realizar un query manual y evaluar la situación.

## Slide 13: Troubleshooting
Battery Fail
Causas:
Batería no está cargando.
Soluciones:
Verificar conexion de batería.
Reemplazar la batería.