## Slide 1
Conexión a Master y Remotos
Para conectarnos sea a las master que a los remotos comenzamos de la misma manera
Abrimos el OMT

## Slide 2
En la siguiente pantalla se abre una solapa
Nos pide la contraseña 888888

## Slide 3
En la siguiente pantalla le damos click en Auto Connection

## Slide 4
Ahora se abre una nueva ventana
Vemos que autodetecta el puerto COMM y le damos click a ONLINE

## Slide 5
En el siguiente cuadro de dialogo clickeamos No

## Slide 6
Primero nos conectamos a las master
Esperamos hasta que aparezca la ventana de Online Ok y damos OK

## Slide 7
Ya podemos comenzar la configuración
Siempre los datos que queremos cargar van en la columna Setting. Luego damos click a Config y vemos que los datos se pasan a la
columna Status. Para actualizar la lectura clickeamos en Read
En la próxima página vemos los detalles de como configurar el Id de las MU.
Verificamos que esten habilitados solo los remotos que tenemos colgados. Siempre de 01 a 04
Dejamos 00
Colocamos la Id para las master unit del sitio.
Ver los detalles en la página siguiente.

## Slide 8
Nomenclatura DAS
Comba
Para identificar las master disponemos de 8 dígitos en formato
hexadecimal.
Emplearemos estos 8 dígitos según la tabla de mas arriba. Los primeros 2 para identificar la provincia de acuerdo a la tabla adjunta.
Los cuatro siguientes los usamos para la parte numérica del cell Id, en caso de ser solo tres dígitos, iniciamos con cero.
Con el próximo dígito identificamos el sector.
Seguimos con un dígito para identificar la MU. Finalmente, los dos últimos los empleamos para identificar el equipo Comba, 00 para las master y para los RU, el primer dígito representa la MU a la que pertenece y el segundo de 1 a
4 según su ubicación.
Ejemplo AMBA: C2369-Corporativo Claro MU1: 0123691100
RU3: 0123691113
Ejemplo Córdoba: CO160-Central de Policía MU3: 0601601300
RU2: 0601601332
ID
Provincia
01
AMBA
02
Buenos Aires
03
Catamarca
04
Chaco
05
Chubut
06
Córdoba
07
Corrientes
08
Entre Ríos
09
Formosa
10
Jujuy
11
La Pampa
12
La Rioja
13
Mendoza
14
Misiones
15
Neuquén
16
Río Negro
17
Salta
18
San Juan
19
San Luis
20
Santa Cruz
21
Santa Fe
22
Santiago del Estero
23
Tierra del Fuego/Antártida
24
Tucumán
Campo MU ID
DIGITO MU ID
EJEMPLO
Detalle
1
ID PROVINCIA, según tabla adjunta
2
3
Digitos numericos del Cell ID.
Si tiene solo 3 se agrega un 0 adelante.
4
5
6
7
Sector id de 1 a F
8
Master id de 1 a F
Sub id 1
Para master 00, para RRU de 01 a FE
Sub id 2

## Slide 9
Para estar tranquilos hasta completar la configuración seteamos en OFF el Power Supply Switch

## Slide 10
Para mayor comodidad agrupamos Power, ATT y Gain. Aquí vemos el seteo que le damos para iniciar.
Los cuatro primeros nos indican la potencia óptica que recibimos de cada remoto.
Si muestra – RU sin energía o fibra óptica mal.
Los cuatro últimos lo que transmite la master a cada remoto
Cuando el power este en ON y tengamos señal de entrada, nos indica la potencia. Siempre entre -5 y 5 dBm Cuando muestra – no tiene potencia de entrada.
Para que se actualice le damos a Read
Seteamos la ATT con los valores que se muestran y al final, de ser necesario, ajustamos.

## Slide 11
Verificamos fecha y hora, pues a veces por default vienen con la China
De ser necesario la corregimos en settings

## Slide 12
Conexión Local a Remotos
Al encender cada remoto nos conectamos de forma local de la misma forma que a las master
Para quedarnos tranquilos hasta el fin de la configuración lo dejamos en OFF

## Slide 13
Primero le asignamos el Site Sub Id correspondiente pues por default todos vienen con 01
01
02
03
04
Según corresponda al port de la
MU donde esta conectado

## Slide 14
Ahora ajustamos los valores de atenuación
10
7
Seteamos con estos valores y de ser necesario luego ajustamos. Verificamos el estado del link de fibra
óptica. Si el nivel de Optical Rx Power es peor que -9dBm verificar empalmes y limpieza de conectores.
Verificamos el link de fibra óptica con la master
Cargamos estos valores iniciales

## Slide 15
Para finalizar chequeamos la fecha y hora
Si es necesario corregir lo hacemos desde settings y luego Config

## Slide 16
Una
vez que la BTS esta al
Lo primero que hacemos es liberar la master
aire
Ahora verificamos los valores de potencia
De aquí encendemos la master

## Slide 17
En general debe estar alrededor de los 0dBm. Si supera los 5dBm agregamos un atenuador a la
entrada y si cae por debajo de los -5dBm vemos de quitar un poco de atenuación.

## Slide 18
En caso de contar con el chip, lo instalamos en la ranura quitando la tapa del modem.
Luego esperamos a que comience a titilar el led rojo del modem.
Verificamos que el módulo de conexión remota este seteado en GSM MODEM
Verificar GSM MODEM

## Slide 19
Ahora cargamos los datos para la conexión remota
Una vez cargados todos los datos esperamos que el led del modem vuelva a titilar y le damos
repetidamente a Read para ver que la red nos asigne valores de ip en los campos marcados en verde.
Cargamos los datos de OMC OMC Server Ip 10.105.99.239
OMC Server ip Port 9002
El acces point comba.claro.com.ar
Una vez que se conecta a la red, la misma debería asignarle las direcciones de IP
Verificar Modem Working Freq. Band B18501900

## Slide 20
En los últimos campos de la página cargamos los números, tanto del chip, como el número donde se
reportan las alarmas anteponiendo el +54 y 9 en caso de ser un chip del AMBA.
Aquí va el número de línea correspondiente al chip. Verificar Communication Mode GPRS
El N° de abajo lo cargamos +543200000001
Verificar PSD Transmission Protocol IP+TCP

## Slide 21
Una vez que la red le asigna la nueva Ip address vamos Maintenance y la damos clik New Site Report.
Nos aparece una ventana de confirmación a la que damos ok.
Hacemos click aqui

## Slide 22
De esta manera la master comienza a reportar al OMC. Este debemos recordar siempre hacerlo, en
cada master y en cada remoto.

## Slide 23
Para verificar el reporte al OMC vamos a Trigger Report y damos click a Auto Read para que se vaya
actualizando la pantalla y en menos de unos dos minutos veremos que el Status del sitio pasa de
Unreported a Succeeded.

## Slide 24
Confirmado esto desactivamos el Auto Read y pasamos a bajar los logs.
Un tiempo despues vuelve a Unrepported

## Slide 25
Para finalizar con la master, una vez que la misma este al aire debemos ir a Data Manager y bajar los
siguientes logs (son archivos .txt): Config Data Export
Status data Export
Site Export
Estos son los logs que debemos bajar, tanto en cada MU como en cada RU.

## Slide 26
Al clickear Config Data Export aparece el siguiente cuadro de dialogo
Damos click a Export

## Slide 27
Nos pide donde guardar el archivo para lo cual creamos una carpeta con el nombre del sitio
Para identificar el archivo le ponemos el nombre de la master y el del log solicitado

## Slide 28
Al finalizar se abre una ventana
Damos click en Aceptar

## Slide 29
Para cerrar la ventana le damos click a Close

## Slide 30
Proseguimos con el siguiente log
Al abrirse la ventana lo guardamos en la misma carpeta y siguiendo la misma regla para la nomenclatura

## Slide 31
Al finalizar se abre otra ventana
Damos click a Aceptar

## Slide 32
Pasamos al siguiente log
Lo guardamos junto a los otros y con el mismo sistema

## Slide 33
Cerramos la ventana dando click a Aceptar

## Slide 34
Ajuste de los Remotos
Ahora nos falta configurar la ganancia de los remotos, pero podemos hacerlo desde las master
Para ello marcamos uno a uno los remotos y le damos switch

## Slide 35
Aceptamos

## Slide 36
En cada remoto, lo primero es darle ON al Power Supply Switch.
De aquí encendemos el remoto.

## Slide 37
Primero que nada vamos a la pantalla de Power+Gain+ATT y verificamos la potencia de salida
Este valor debe estar entre 25 / 26dBm caso contrario lo ajustamos mediante DLATT y ULATT.
Dejamos un margen para que pueda subir la potencia al aumentar el trafico sin que se bloquee el RU
por exceso de potencia.
Recordar que la ganancia del Uplink debe ser 3dB mayor que el DL, para compensar la ATT de la master. De no ser suficiente con estos valores, jugamos con la ATT de la master.
Dejamos la potencia de salida en unos 25dBm.
De aquí controlamos la ganancia

## Slide 38
Una vez ajustada la ganancia y desde cualquier pantalla
Vamos a Maintenance y damos click a New Site Report y luego aceptamos en la ventana de confirmación.
También aquí verificamos el vínculo mediante el Trigger Report.

## Slide 39
Para finalizar bajamos los tres
logs en cada remoto.
Los guadamos en la misma carpeta que las master y en el nombre ponemos la letra de la master y el
número de remoto. Por ej. RU1A_Config Data